Kielce,dn.28.09.2016r

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach

Ul. Żeromskiego 4/6

25-369 Kielce

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - dalej ustawy. Przy realizacji zamówienia nie ma zastosowania art. 29 oraz art. 31 ustawy.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest przebudowa istniejącej łazienki z dostosowaniem do wymogów  osób niepełnosprawnych pn. „Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach”.

Ogólny zakres zadań związanych z realizacją zamówienia obejmuje:

- -skucie starych płytek podłogowych i ściennych  wraz z wyrównaniem podłoża,

- ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych i glazury ściennej – do wysokości 2 m (uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym);

- wymiana instalacji wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej w łazience oraz w szachcie na poziomie kondygnacji,

- doprowadzenie przyłączy wodno-odpływowych  do pralki automatycznej,

- 2-krotne malowanie ścian farbami (uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym),

- wymiana drzwi  na drzwi  z zamkiem  wraz z dostosowaniem wymiarów drzwi dla osób niepełnosprawnych,

- wymiana kratek wentylacyjnych wraz z udrożnieniem kanału wentylacyjnego na wentylację mechaniczną,

- zabudowa rur z gips-kartonu,

- zamontowanie drzwiczek  rewizyjnych,

- montaż nowych urządzeń:  kompakt sedes; umywalki wraz z baterią; baterii prysznicowej z dostosowaniem do wymogów dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3;

- zakup nowego oświetlenia - 2 plafony ,

- montaż  poręczy białych – szt. 5 – zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3

- montaż siedziska uchylnego w brodziku,

- brodzik z płytek antypoślizgowych ułożonych z min - 3 % spadkiem w kierunku kratki ściekowej

- zasłonka prysznicowa tekstylna

- montaż listwy zabezpieczającej (zabezpieczenie przed wypływaniem wody z brodzika)

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

- zakupu, dowiezienia i montażu wszystkich materiałów;

- dostarczenia materiałów fabrycznie nowych  w I gatunku;

- utylizacji gruzu i sprzątania po remoncie;

- wykonania wszelkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną;

- Przy wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca musi przewidzieć zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót w  budynku wg potrzeb.

- Realizacja prac objętych zamówieniem winna być przeprowadzona w sposób nie utrudniający funkcjonowania placówki. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną obiektu w celu zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia, uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej miejsca wykonania robót, zakresu rozmiaru prac  budowlanych. Przeprowadzenie wizji lokalnej należy uzgodnić z Kierownikiem administracji.

- Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia odpadów budowlanych  w kontenerach wraz z sukcesywnym usuwaniem ich z terenu budowy (ustawienie kontenera we właściwym miejscu). Zobowiązany jest również do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska , a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.

- Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane rękojmi na okres minimum 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Okres rękojmi będzie brany pod uwagę przy wyborze oferty.

- Odbiór całości robót nastąpi po odebraniu robót i podpisaniu protokołu odbioru. Będzie to podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

- Po wyborze oferty wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  kosztorys  ofertowy - 1 egz.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół z pomiarów elektrycznych.

III. Termin wykonania zamówienia.

1.Termin wykonania całości zamówienia do 30.11.2016r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty przez wykonawcę.

- Pisemna oferta powinna zawierać wycenę brutto i opis świadczonej usługi z dokładnym wskazaniem czynności objętych wyceną.

- Przed złożeniem oferty wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowych pomiarów wykonawczych na terenie obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z Kierownikiem administracji.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta,25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 4/6 w sekretariacie (budynek administracji I piętro) . Oferta powinna być czytelna.

- Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

- Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wydruk z KRS o figurowaniu w rejestrze Oferenta i osobach uprawnionych do reprezentacji –oryginał lub kserokopia uwierzytelniona przez Oferenta.

- Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach z wymaganej dziedziny.

- Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym załącznik nr 4.

- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Dom Pomocy Społecznej w Kielcach zamierza przeznaczyć na finasowanie zamówienia.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Miejsce i termin składania oferty

Oferty pisemne prosimy składać w terminie do  11.10.2016 r do godz. 9.00 w sekretariacie (budynek administracji I piętro) w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6 z dopiskiem „Oferta dotycząca Modernizacji łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach” lub e-mailowo na adres: monika.lisowska@dpsalberta.pl

VI. Ocena ofert

Kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu stanowi:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:

-  cena brutto – 90 %  (C)

-  okres rękojmi – 10 %  (OG)

2 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów zgodnie z poniżej przedstawionymi wzorami do obliczenia punktowego.

3. Zastosowane wzory do obliczania punktowego w kryterium Cena  (C)

CN

Cena (C) = ------------  * 90 %

COB

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

CN -  najniższa zaoferowana Cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

4. Zastosowane wzory do obliczania punktowego w kryterium Okres rękojmi (OG)

OGOB

(OG) = ------------  * 10 %

OG N

Gdzie:

OG-liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaaferowany okres rękojmi

OGOB  - liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium okres rękojmi,

OG N      - najwyższa liczba punktów przyznana ofercie w kryterium okres rękojmi,

W związku z ustalonym kryterium „okres rękojmi” wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:

- okres rękojmi 24 miesiące – 0 pkt.,

- okres rękojmi 36 miesięcy - 3 pkt.,

- okres rękojmi 48 miesięcy - 6 pkt.,

- okres rękojmi 60 miesięcy - 10 pkt.

5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Informację o rozstrzygnięciu postępowania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Istotne postanowienia umowy

#### Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

XI Załączniki

- Wytyczne dotyczące rozmieszczenia urządzeń sanitarnych  – załącznik 1,2,3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym- załącznik nr 4

- Formularz ofertowy – załącznik nr 5

- Wzór umowy – załącznik nr 6

Załącznik nr 1

## Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

## Załącznik nr 4

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów)

## Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

W imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy),że:

- Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję  się (znajdujemy się) w sytuacji    ekonomicznej    i    finansowej     zapewniającej  wykonanie zamówienia .

............................................	                           …………………………………………………..

(miejscowość, data)                                              (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 5

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6,                                               25-369 Kielce,

Oferent:

- nazwa…...............................................................................................................................,

- adres:…................................................................................................................................,

- numer rejestrowy: …...........................................................................................................,

- PESEL.................................; NIP:....................................., REGON..................................,

- numer telefonu:....................................................................................................................,

- osoba kontaktowa (imię i nazwisko)....................................................................................,

telefon:..........................................................., e-mail:.........................................................,

W nawiązaniu do zapytania ofertowego  z dnia 28.09.2016 r. dotyczącego  „Modernizacji łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach”

1.Oferujemy kompleksowe wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem

netto  w wysokości ............................................................................................................. złotych

(słownie: .....................................................................................................................................).

brutto  w wysokości

........................................................................................................ złotych

(słownie: .....................................................................................................................................).

2.Opis świadczonej usługi …………………………………………………………………………………

3.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania w/w zamówienia, w tym podatek VAT.

4.W/w zamówienie zostanie wykonane w terminie do 30.11.2016  r.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z należytą starannością ze szczegółami zakresu zamówienia, zakresem rozmiaru prac budowlanych oraz z załącznikami do zapytania ofertowego.

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

/ Miejscowość i data /                                         /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby

upoważnionej

przez Wykonawcę do reprezentowania

Załącznik nr 6

Wzór umowy

U m o w a  nr ..........

zawarta w dniu .................................... w ………………………… pomiędzy:

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6

NIP: ………………………

reprezentowaną przez :

………………………………..

zwaną dalej Zamawiającym, a

.........................................................................    NIP: .....................................................

reprezentowaną przez :

......................................  -  .............................. zwany dalej Wykonawcą.

§ 1

W wyniku udzielonego zamówienia, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: „Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach”

Zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym oraz załączony kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2

- Strony ustalają termin zakończenia robót do dnia 30.11.2016 r.

§ 3

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.

§ 4

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 5

- W ramach wymienionej w § 9 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

- Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów elektrycznych.

- Usunie materiały zbędne  na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy.

§ 6

Wykonawca na własny koszt:

- Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881  z późn. zmianami) a  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz 290) oraz opisowi przedmiotu zamówienia.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

§ 8

## Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

§ 9

- Cena wykonania całości przedmiotu umowy wynosi: brutto …………….. zł (słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 10

Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót.

§ 11

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru robót końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez nich oświadczenia, iż Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 13

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi  o tym Zamawiającego.

- Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza;

- oświadczenie że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały - 1 egz,

- protokół z pomiarów elektrycznych – 1 egz.

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

§ 14

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.

§ 15

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych powiadomieniem na piśmie, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 16

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 17

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres ……. miesięcy na wykonane roboty budowlane i zmontowane urządzenia.

- Termin rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

§ 18

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 15 i § 19 ust. 2 pkt 3 i 4 umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 19

    - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

    - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

    - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 20

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U 2016 poz. 360 ze zmianami. ), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

  - W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

  - Zapytanie ofertowe

  - Oferta wykonawcy

  - Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: